Znak: OI.271.10.2023	                                                     Dukla, dnia 12 czerwca 2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej przy ul. Armii Krajowej 1A w Dukli

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1)

Proszę o informację, czy do przedmiotowej realizacji wytyczne dla trawy należy brać z Projektu Technicznego i czy jest to wiążące tj.:

Wymagane parametry techniczne dla systemu trawy IV generacji, trawa bez zasypowa 32 mm do piłki nożnej na macie shockpad min. 12 mm:

• wysokość trawy min. 32mm

• ilość pęczków min. 45 000/m2

• gęstość włókien min. 500 tys./m2

• masa włókien: min. 3 000 g/m2

• masa nawierzchni: min. 4 300 g/m2

• grubość włókna monofil min. 320 mikronów

• dtex min.: min. 12 000/6 dla włókna głównego oraz min. 6 700/8 dla włókna dolnego, kręconego

• przepuszczalność wody - min. 2 000 mm/h

• System instalowany na macie shockpad min. 12 mm

*Zalecamy zasyp piaskiem dla balastu ok. 8-10 kg/m2

Odp.: Zamawiający wymaga nawierzchni ze sztucznej trawy według wytycznych z Projektu Technicznego: 
Wymagane parametry techniczne dla systemu trawy IV generacji, trawa bez zasypowa 32 mm do piłki nożnej na macie shockpad min. 12 mm: 
• wysokość trawy min. 32mm 
• ilość pęczków min. 45 000/m2 
• gęstość włókien min. 500 tys./m2 
• masa włókien: min. 3 000 g/m2 
• masa nawierzchni: min. 4 300 g/m2 • grubość włókna monofil min. 320 mikronów 
• dtex min.: min. 12 000/6 dla włókna głównego oraz min. 6 700/8 dla włókna dolnego, kręconego 
• przepuszczalność wody przez trawę - min. 2 000 mm/h 
• System instalowany na macie shockpad min. 12 mm 
*Zalecamy zasyp piaskiem dla balastu ok. 8-10 kg/m2

Pytanie nr 2)

Czy zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą dołączyć dokumenty opisane w Projekcie technicznym tj.:

Wymagane dokumenty dla systemu trawy IV generacji, trawa bez zasypowa 32 mm do piłki nożnej na macie shockpad min. 12 mm:

• Raport z badań laboratoryjnych wydany przez niezależne laboratorium, instytut sportowy np. Labosport, Ercat, Sportslabs autoryzowane przez FIFA, na zgodność trawy z normą EN 15330-1: 2013 - raport musi potwierdzać wszystkie najważniejsze parametry trawy (wysokość i waga włókna, waga całkowita, dtex, ilość pęczków, grubość włókien) i parametry maty shockpad

• posiadanie przez producenta sztucznej trawy status Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee) • atest PZH dla trawy • kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,

• autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

• atest trudnopalności na oferowaną trawę min. klasy C fl-s1

Odp.: Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą dołączyć jako przedmiotowe środki dowodowe poniższe dokumenty opisane w Projekcie Technicznym: 
Wymagane dokumenty dla systemu trawy IV generacji, trawa bez zasypowa 32 mm do piłki nożnej na macie shockpad min. 12 mm: 
• Raport z badań laboratoryjnych wydany przez niezależne laboratorium, instytut sportowy np. Labosport, Ercat, Sportslabs autoryzowane przez FIFA, na zgodność trawy z normą EN 15330-1: 2013- raport musi potwierdzać wszystkie najważniejsze parametry trawy (wysokość i waga włókna, waga całkowita, dtex, ilość pęczków, grubość włókien) i parametry maty shockpad; 
• posiadanie przez producenta sztucznej trawy status Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee); 
• atest PZH dla trawy; 
• kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni; 
• autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; 
• atest trudnopalności na oferowaną trawę min. klasy C fl-s1.

Burmistrz Dukli

Andrzej Bytnar

Umieszczono na stronie  https://ezamowienia.gov.pl/pl/,  http://bip.dukla.pl/w dniu                                12 czerwca 2023 r.