Znak: OI.271.10.2023	                                                     Dukla, dnia 14 czerwca 2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej przy ul. Armii Krajowej 1A w Dukli

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków min. 25.000, przy zachowaniu wymaganej ilości włókien, tj. 500.000/m2. Ilość pęczków określona przez Zamawiającego na poziomie min. 45.000/m2 jest nietypowa i rzadko spotykana. Najczęściej przy trawach bezzasypowych stosuje się trawy z ilością pęczków na poziomie min. 25.000/m2.  Ilość włókien w trawie zależy od ilości pęczków i ilości nitek użytych w pęczku. Nadmieniamy, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, która jest bez znaczenia i nie ma wpływu na jakość trawy.

Prosimy zatem, jak wyżej, o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków min. 25.000, przy zachowaniu wymaganej ilości włókien, tj. 500.000.

Odp.:  Celem Zamawiającego jest zastosowanie jak najlepszego produktu proporcjonalnie do

możliwości budżetowych. Zamawiający zaznacza, że ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach dla niego istotnych. Wymagane parametry nawierzchni mają zapewnić wysoką jakość użytkowania nawierzchni także po okresie gwarancyjnym. Zamawiający informuje, że przedstawione parametry należy traktować jako minimalne, więc Wykonawcy mogą zaproponować nawierzchnie o wyższych parametrach niż wymagane.

Trawy bezzasypowe IV-generacji NIE są zasypywane granulatem gumowym, z tego też powodu muszą posiadać odpowiednio wysoką gęstość całkowitą, a także gęstość pęczków na m2. Zamawiającemu zależy na produkcie wysokiej jakości i trwałości ze względu na charakter obiektu zadaszonego na stałe oraz intensywne użytkowanie.

W wyniku intensywnego użytkowania murawa ulega zużyciu, które uwidacznia się poprzez np. wypadanie całych pęczków, a nie pojedynczych włókien. Zwiększona ilość pęczków wpływa na znaczne wydłużenie użytkowania murawy oraz opóźnia jej degradację.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do przetargu raportu z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe. Informujemy, w Polsce nie ma laboratorium posiadającego akredytację na powyższe badania.  Laboratoria, które specjalizują się w przeprowadzeniu takich badań tj. Instytut Sportu czy ITB jednoznacznie odpowiadają, że nie posiadają akredytacji. Ponadto nawierzchnie sportowe zewnętrzne jako wyrób budowlany nie wymagają badań przez akredytowane laboratorium. Zatem przedstawienie raportu z badań przeprowadzone przez polskie laboratoria tj. Instytut Sportu czy ITB jest niemożliwe, pomimo faktu, iż w/w laboratorium specjalizuje się od lat                     w przeprowadzaniu takich badań.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu przestawienie raportu                      z badań potwierdzającego zgodność parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

Odp.:  Nawierzchnia ma być zastosowana w obiekcie zadaszonym i Zamawiający wymaga, aby raport na zgodność z normą EN 15330 -1:2013 był przeprowadzony przez autoryzowane przez FIFA laboratorium i potwierdzał najważniejsze parametry oferowanej trawy oraz maty shockpad. Powszechnym standardem jest, że badania te są przeprowadzane przez takie laboratoria, ponieważ specjalizują się one w sztucznych trawach.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie do przetargu maty prefabrykowanej o wysokości min.10 mm. Podkłady z wysokością min.12mm są wysokościami nietypowymi. Z reguły producenci nie wykonują na nich badań. Producenci badają trawy na podkładzie elastycznym                          o wysokościach 10mm z uwagi na to, że są to najbardziej popularne wysokości podkładów amortyzujących.

W związku z tym prosimy, aby dopuścić do przetargu maty prefabrykowanej o wysokości min.10 mm.

Odp.:  Grubsza mata, to lepsza amortyzacja. Przy trawach bez zasypu ma to duże znaczenie. Zamawiający wymaga maty elastycznej typu shockpad min. 12mm, więc wykonawca może zaproponować grubszą matę.

Burmistrz Dukli

Andrzej Bytnar

Umieszczono na stronie  https://ezamowienia.gov.pl/pl/,  http://bip.dukla.pl/w dniu                                14 czerwca 2023 r.