Znak: OI.271.4.2019	                                                        Dukla, dnia 18 listopada 2019 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  przetargu nieograniczonego:

Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej                      nr 114531R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T.

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

I. W dokumentacji przetargowej widnieje niezgodność długości i szerokości projektowanego obiektu  1. SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia Lc = 60,72 m; Bc = 9,45 m

2. Opis techniczny: 										                    – Projektowane parametry konstrukcji Lc = 60,72 m; Bc = 9,45 m; Bu = 8,25 m			                     – Parametry przekroju poprzecznego 	Bc = 4,40 m

– Podstawowe 	parametry obiektu (obecne) Lc = 32,68 m; Bc = 4,40 m; Bu = 4,00 m  (jezdnia 3,5 m)

3. Rysunek ogólny Lc = 33,89 m; Bc = 4,40 m

PYTANIA: 											                  1. Jaka jest prawidłowa długość całkowita projektowanego obiektu Lc = 60,72 m czy 33,89 m?

Odp. Prawidłową długością obiektu jest długość Lc=33,89 m.

2. Jaka jest szerokość całkowita projektowanego obiektu Bc = 9,45 m czy Bc = 4,40 m?

Odp. Prawidłową szerokością obiektu jest 4,40 m.

3. Jaką szerokość ma jezdnia obecnego obiektu - 3,5 m wg Opisu technicznego, 2,5 m wykazała wizja lokalna?

Odp. Istniejąca szerokość jezdni wynosi około 2,5m, projektowana jest równa 3,50m

II. Wizja lokalna wykazała potencjalną kolizję ze strunobetonowym słupem oświetleniowym. Odległość słupa od istniejącej płyty pomostu do 1 m.

PYTANIA:

1. W jaki sposób należy rozwiązać istniejącą kolizję ?

Odp. Należy przesunąć słup tak, by nie było kolizji z obiektem po remoncie

2. Czy ewentualne przestawienie słupa będzie staraniem właściciela sieci elektroenergetycznej czy czynność ma być wykonana w ramach przebudowy mostu ?

Odp. Przestawienie słupa będzie po stronie zamawiającego.

3. Jakie Wykonawca musi spełnić warunki/wymagania (zgody, projekt) ?

Odp. J.w.

III. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych na długości przęsła nurtowego od strony górnej wody z podparciem na brzegu terenu zalewowego? 		              Istniejące ukształtowanie terenu w naturalny sposób sugeruje takie rozwiązanie.

Odp. Pytanie do zamawiającego

IV. W załączonej dokumentacji projektowej brak jest rysunku poprzecznego uwidaczniającego zakres nadbudowy przyczółków i podpory. W szczególności brak jest rysunku konstrukcyjnego poszerzeń pod skrajne belki HEB oraz ich zwymiarowania. 					            Proszę o uzupełnienie niezbędnej dokumentacji.

Odp. Geometria nadbudowy przyczółków znajduje się na rys. 7 Geometria podpór mostu, natomiast zbrojenie części nabudowywanej na rys. 8.1 Zbrojenie nadbudowy podpory prawobrzeżnej, rys. 8.2. Zbrojenie nadbudowy filara oraz 8.3. Zbrojenie nadbudowy podpory lewobrzeżnej.

a/a